## Slide 1: GDAL/PostGIS - fordeler/ulemper/erfaringer eller Open Source i hverdags-GIS
Eva Flo Heggem
Seksjon geomatikk. Norsk institutt for skog og landskap
FOSS4G i Norge, 5. september 2013
Notes: Si litt om min bakgrunn

## Slide 2
Open Source i hverdags-GIS?
Skog og landskap bruker både fri og lisensiert programvare
  Postgresql/Postgis
  ArcGIS, SAS
  Fysak
  OpenLayers
  GeoExt
  QGIS, R, SAGA, GRASS
  Mapnik
  Mapserver
  Geoserver
    ++++

## Slide 3: Open Source i hverdags-GIS?
  Hensiktsmessig å løse småoppgaver med Open Source?
  * Ja, masse nyttige Open Source GIS verktøy der ute
  * Fordel: flere muligheter
  * Pragmatisk: trenger ikke kvitte seg med kommersielle
  * Ulempe: Ofte høy brukerterskel
  Lett å miste oversikt om ikke brukes jevnlig
  Begrensninger ofte lite kjent

## Slide 4: Open Source i hverdags-GIS?
  Hverdags-GIS: små oppgaver skal løses – ofte første løsning som velges selv om det ikke er optimalt eller best.

## Slide 5: Open Source i hverdags-GIS?
Praktisk eksempel
«Jordsmonndata har behov for å tilordne og tilpasse verdier fra ulike raster til kartlagte polygoner. Ved hjelp av PostGIS, SQL og GDAL ble oppgaven løst raskere og enklere enn tidligere løyper som brukte kommersielle GIS programvarer»
Sånn omtrent

## Slide 6: Problemstillingen
Har:
Jordsmonnspolygon
Terrengmodell
Ønsker:
Tilordne en hellingsklasse for hvert polygon

## Slide 7: Problemstillingen
Jordsmonnspolygon
Lagret i PostGIS/PostgreSQL database
Terrengmodell
Lagret som filer på disk
Ønsker:
Gjennomsnittsverdi for helling i hvert polygon
Lagret i databasen

## Slide 8: Løsning – hente verdi fra terrengmodell ved hjelp av punkter
10m punktnett
Mange punkter – vil gi problem med høyoppløselige data…

## Slide 9: Løsning – hente verdi fra terrengmodell ved hjelp av punkter
10m punktnett
Hente verdier til punktene fra terrengmodellen
Mange punkter – vil gi problem med høyoppløselige data…

## Slide 10: Løsning – hente verdi fra terrengmodell ved hjelp av punkter
10m punktnett
Hente verdier til punktene fra terrengmodellen
Helling for et polygon = snitt (helling punkter)
Mange punkter – vil gi problem med høyoppløselige data…

## Slide 11: Løsning – polygon med hellingsverdier
10m punktnett
Hente verdier til punktene fra terrengmodellen
Helling for et polygon = snitt (helling punkter)
Mange punkter – vil gi problem med høyoppløselige data…

## Slide 12: Løsning – polygon med hellingsverdier
Overkommelig oppgave –
Hvordan løse i praksis?
Mange punkter – vil gi problem med høyoppløselige data…

## Slide 13: Problemstillingen og løsning – Valg av verktøy for oppgaven
Omfang:
* Begrenset?
* Stort?
Varighet:
* En gang?
* Gjenbruk?
Foretrekkes:
* Menybasert ?
* Skripting/kodelinjer?
Typisk: man bruker det man tror gir et bra nok resultat

## Slide 14: Problemstillingen og løsning – Valg av verktøy for oppgaven
Omfang:
* Begrenset
* Stort
Varighet:
* En gang
* Gjenbruk
Foretrekkes:
* Menybasert
* Skripting/kodelinjer
En bug i ArcGIS gjorde at det gamle skriptet mitt ikke virket – tiden inne for meg å teste noe annet

## Slide 15: Problemstillingen og løsning – Valg av verktøy for oppgaven
Valg:
* PostgreSQL
* PostGIS
* Det fins en rastermodul for PostGIS – men litt i startfasen
* Dessuten hadde jeg terrengmodellene på filer og ikke i databasen
Valg:
* GDAL
database
Med romlig spørring
Rasterbibliotek

## Slide 16: Problemstillingen
Har:
Jordsmonnspolygon
Terrengmodell
Ønsker:
Tilordne en hellingsklasse for hvert polygon
Med detaljer

## Slide 17: Problemstillingen
Jordsmonnspolygon
Lagret i PostGIS/PostgreSQL database
Terrengmodell
Lagret som filer på disk
Ønsker:
Gjennomsnittsverdi for helling i hvert polygon
Lagret i databasen
Med detaljer

## Slide 18: Løsning – hente verdi fra terrengmodell ved hjelp av punkter
Hvordan lage punktnett i PostGIS?
Fant en funksjon på nettet som løste oppgaven
Med detaljer
Det som ikke ligger klart kan ofte lages

## Slide 19: Løsning – hente verdi fra terrengmodell ved hjelp av punkter
Hvordan lage punktnett i PostGIS?
Fant en funksjon på nettet som løste oppgaven
Med detaljer
-- FUNKSJON FOR Å LAGE PUNKTNETT
CREATE OR REPLACE FUNCTION makegrid(geometry, integer, geometry)
RETURNS geometry AS
'SELECT ST_Collect(ST_SetSRID(ST_POINT(x,y),ST_SRID($1))) FROM
generate_series(st_xmin($1)::int, st_xmax($1)::int, $2) as x
,generate_series(st_ymin($1)::int, st_ymax($1)::int,$2) as y
where st_intersects($3,ST_SetSRID(ST_POINT(x,y),ST_SRID($1)))'
LANGUAGE sql;
Det som ikke ligger klart kan ofte lages

## Slide 20: Løsning
Hvordan lage punktnett i PostGIS?
Fant en funksjon på nettet som løste oppgaven
Opprette en tabell
Med detaljer
-- OPPRETTE EN TOM TABELL
CREATE TABLE rutenett_punkt
(
gid serial NOT NULL,
figurid integer,
geo geometry(Point,25833)
);

## Slide 21: Løsning
Hvordan lage punktnett i PostGIS?
Fant en funksjon på nettet som løste oppgaven
Opprette en tabell
Fylle tabell med punkter
Med detaljer

## Slide 22: Løsning
Hvordan lage punktnett i PostGIS?
Fant en funksjon på nettet som løste oppgaven
Opprette en tabell
Fylle tabell med punkter
Med detaljer
Flere oppgaver i samme SQL
-- GENERERER PUNKTENE
INSERT INTO rutenett_punkt (figurid, geo)
SELECT figurid,
(ST_Dump(makegrid(st_transform(st_envelope(geo), 25833),
10, st_transform(geo, 25833)))).geom
FROM jordsmonn_flate;

## Slide 23: Løsning
10m punktnett
Skrive punkter til fil
Med detaljer

## Slide 24: Løsning
10m punktnett
Skrive punkter til fil
Med detaljer
-- SKRIV gid, figurid og x,y koordinat til en kommaseparert fil
\copy (SELECT gid, figurid, (ST_X(geo))::int AS x_coord, (ST_Y(geo))::int AS y_coord
FROM rutenett_punkt)
TO 'rutenett_punkt.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;
gid,figurid,x_coord,y_coord
1,546939,-37298,6548146
2,546939,-37298,6548171
3,546939,-37298,6548196
4,546939,-37298,6548221
5,546939,-37273,6548146
6,546939,-37273,6548171
7,546939,-37273,6548196
8,546939,-37273,6548221

## Slide 25: Løsning – beregne helling GDAL
GDAL + Python
* lese raster
* beregne helling
Et skript på 50-100 linjer
Med detaljer

## Slide 26: Løsning – beregne helling GDAL
GDAL + Python
* lese raster
* beregne helling
Et skript på 50-100 linjer
Med detaljer

## Slide 27: Løsning – beregne helling GDAL
Med detaljer
Lese inn GDAL
Lese inn riktig raster vha GDAL funksjon
Lese inn punkter fra CSV fila
Beregne hvor i raster-fila vi finner aktuell høydeverdi
Parametre hentet fra rasterfila

## Slide 28: Løsning – beregne helling GDAL
Med detaljer
Beregne helling på ønsket måte – her beregnes helling «brattest nedover»
Skrive resultat til fil

## Slide 29: Løsning – snittverdi med SQL
10m punktnett
Hente verdier til punktene fra terrengmodellen
Helling for et polygon = snitt (helling punkter)
Med detaljer

## Slide 30: Løsning – snittverdi med SQL
Med detaljer
Opprette tabeller
Lese inn resultat

## Slide 31: Løsning – snittverdi med SQL
Med detaljer
Gruppere alle punkter i samme flate og gi dem snittverdien

## Slide 32: Løsning – snittverdi med SQL
Med detaljer
Gruppere alle punkter i samme flate og gi dem snittverdien

## Slide 33: Løsning – snittverdi med SQL
10m punktnett
Hente verdier til punktene fra terrengmodellen
Helling for et polygon = snitt (helling punkter)
Med detaljer
Resultatet kan joines romlig med polygonene

## Slide 34: Resultat – Polygon med hellingsverdier
10m punktnett
Hente verdier til punktene fra terrengmodellen
Helling for et polygon = snitt (helling punkter)

## Slide 35: PostGIS – Vurdering
Noen fordeler
SQL med romlig spørring
GIS direkte i database
  Kan f.eks. projiserer og få arealtall on the fly uten mellomlagringer
  Bufferanalyser, overlay
  …
Noen ulemper
Savner mange verktøy (f.eks ArcGIS union)
Mer styr med data som ikke er i databasen
Mye databasehåndtering
Lett å gjøre dumme spørringer
Uventede ting kan skje, f.eks kan indexer slutte å virke i kompliserte spørringer

## Slide 36: Resultat – Vurdering
+ Raskere kjøretid
+ batch file
+ Resultat rett til databasene
+ Fleksibel beregningsmetode
+ Gratis programvare
+ Nyttig læring
Krever kompetanse
Må «samle opp» de verktøyene som passer
Tekniske problemer oppstår fort – må google flittig

## Slide 37: Open Source i hverdags-GIS?
  Verd et forsøk!

## Slide 38
Heldekkende bilder med bildetekst under.
Husk å sette på bildenes fotograf (fullt navn eller initialer).
Foto: Balsfjord,Troms Oskar Puschmann, Skog og landskap